Objet	La présente instruction porte sur la définition des modalités de réalisation de l'essai de perméabilité aux gaz sur béton dans le cadre de l'accréditation COFRAC. / Les corps d'épreuves concernés sont des cylindres découpés dans des éprouvettes ou carottage, dont le diamètre est compris entre 100 et 150 mm et l’épaisseur de 50 ±1 mm .
Domaine d'application	La présente instruction s'applique à l'Unité Technique COFRAC « Béton ». Cette UT est intégrée au groupe « Infrastructures et Ouvrages d’Art Durables » de l’agence de Clermont-Ferrand. / Cette instruction concerne l'essai de perméabilité aux gaz sur béton durci.
Documents de références	- Norme NF EN ISO/CEI 17025 / - Plan Qualité Type « Bétons et constituants – Essais physiques et mécaniques » du réseau des LPC. / - Procédure R2.P.002 « réalisation de prestations suivant le référentiel NF EN ISO/CEI 17025 / - Procédure S1.P003 « Qualification et Habilitation » / - Instruction S1.I.001 « compagnonnage » / La norme de référence pour l'exécution de cet essai est la norme XP P 18-463. / De plus, les normes applicables pour réaliser cet essai sont: / - NF P 18-459 : Essai de porosité et de masse volumique pour béton durci. / - NF EN 12350-1: essai pour béton frais – Prélèvement / - NF EN 12390-2: essai pour béton durci – confection et conservation des éprouvettes pour essais de résistance. / - NF EN 12504-1 : Essais pour béton dans les structures - Partie 1 : carottes - Prélèvement, examen et essais en compression.
Vocabulaire / et abréviations	ACF Agence de Clermont-Ferrand / UT Unité Technique COFRAC « Béton » / Groupe IOAD Groupe « Infrastructures et Ouvrages d’Art Durables » / Chef d'UT Responsable de l'Unité Technique COFRAC béton / RE Responsable d'Essais / CE Chargé d'essai
Fonctions / / Responsabilités	Dispositions générales : / Les dispositions figurants dans tous les documents listés dans le paragraphe « Documents de références », sont appliquées. / Dispositions particulières: / Les différentes fonctions/responsabilités sont confiées à / Chef d'UT Bruno BOULET / Responsables d'essai Bruno BOULET / Chargés d'essai Christophe DOMAS / Bruno BOULET / Mathieu CIPIERE / Correspondant matériel Bruno BOULET
Ordonnancement des essais	Dispositions générales: / Les dispositions figurants dans tous les documents listés dans le paragraphe « Documents de références », sont appliquées. / Dispositions particulières: / Conditions d’essais : / Le gaz utilisé est du diazote (N2) / La pression absolue d’entrée P0 a été calculée à partir de la pression atmosphérique standard au niveau de la mer (1 013 hPa) pour une altitude (alti) de 333 m, dans le cas de l’atmosphère normalisée type OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) : / p_alti=p_{niv. de la mer} left ( 1- {0,0065 alti} over {288,15} right )^5,255 / P0 = 974 hPa / Étape 1 : réception des éprouvettes : le CE Procède à la réception des éprouvettes et la création d’un nouveau dossier essai : / Le CE crée un nouvel enregistrement dans la feuille de calcul « suivit des essais de durabilité ». Il crée un nouveau un numéro SOA/KAZ. Ce numéro commence par les lettres : «KGAZ/ » suivi de l’année, suivi du symbole : « / », suivi d’un nombre débutant à un pour le premier essai de l’année puis incrémenté d’une unité à chaque nouvel essai. / Le CE identifie les éprouvettes avec le numéro SOA/KGAZ et les places dans les bacs de conservation. / Le CE crée le « dossier d’essai » et renseigne les champs de l’onglet « Feuille d’essai » (identification du prélèvement, date de sciage, échéance d’essai, ...) / Le CE imprime le « dossier d’essai » au format A3. / Étape 2 : enrobage et sciage des corps d’épreuve : / 24 heures avant le sciage, le CE sort les éprouvettes des bacs de conservation, les sèche à l’air comprimé, et les enduit de résine époxy. / Le CE scie les corps d’épreuves à une épaisseur de 50 ±1 mm. / Le CE identifie les corps d’épreuve conformément au « dossier d’essai ». / Le CE mesure le diamètre de chaque corps d’épreuve, en trois positions à 120 degrés. La moyenne des lectures est prise comme diamètre. / Le CE mesure l’épaisseur de chaque corps d’épreuve en quatre positions d’égale distance autour de la circonférence. La moyenne des quatre mesures est prise comme épaisseur. / Le CE complète le « dossier d’essai ». / Étape 3 : saturation des corps d’épreuve : Les corps d’épreuve sont saturés par une des deux méthodes suivantes : / Saturation sous vide : 48 h avant le démarrage de l’essai selon NF P 18-459 : / Le CE place les corps d’épreuve dans la chambre à vide. La pression est maintenue inférieure à 25 mbar pendant 4h00 ± 0h30. / Le CE introduit de l’eau potable dans la chambre à vide jusqu’à ce que les corps d’épreuve soient recouverts de 20 mm de liquide. La pression est maintenue inférieur 25 mbar pendant 44h00 ± 1h00. / Imbibition : à partir de 7 jours avant le démarrage de l’essai : / Le CE plonge les corps d’épreuves dans la piscine de conservation. Les corps d’épreuves sont posés sur la tranche. / Le CE complète le dossier d’essai / Étape 4 : pesée des corps d’épreuves et démarrage de l’essai : Le jour du lancement de l’essai : / Le CE essuie la surface des corps d’épreuve à l’aide d’une éponge. / Le CE pèse les corps d’épreuve. / Le CE place les corps d’épreuve dans l’étuve à 80 °C / Le CE complète le dossier d’essai / Étape 5 : Retour à l’équilibre thermique : 24 heures avant la mesure de la perméabilité à 7 jours : / Le CE sort les corps d’épreuves de l’étuve, les place dans un récipient étanche et dans la salle d’essai E24, régulée à 20°C. / Le CE complète le dossier d’essai / Étape 6 : Mesure de la masse et de la perméabilité à 7 jours : le 7ème jour suivant le lancement de l’essai : / Le CE imprime les feuilles correspondant aux onglets « Mesures_7j » du dossier d’essai, elles constitueront les feuilles de paillasse. / Le CE pèse les échantillons. Les masses sont notées sur les feuilles de paillasse. / Le CE mesure la perméabilité au gaz pour les corps d’épreuves : / Le corps d’épreuve est placé dans le perméabilimètre. / La chambre à air assurant l’étanchéité du dispositif est gonflée à une pression comprise entre 8 et 10 bar. / Une pression de 1,00±0,05 bar est appliquée à l’entrée de la cellule. Cette pression est enregistrée sur la feuille de paillasse. / Une phase 30 minutes permet la stabilisation de la pression. / Le volume suivi est choisi de façon à ce que le temps de passage soit supérieur à 20 s. 2 à 3 mesures du temps de parcours sont effectuées et la moyenne est calculée. Les mesures et la moyenne sont enregistrées sur la feuille de paillasse. / les mesures sont répétées toutes les 15 minutes jusqu’à ce que l’écart entre les temps de parcours moyens soit inférieur à 3 %. En l’absence de stabilisation, les mesures sont arrêtées à la 5ème série de mesures. / Le corps d‘épreuve est replacé dans le sac étanche. / Le CE place les corps d’épreuve dans l’étuve à 80 °C / Le CE complète le dossier essai. / Étape 7 : Retour à l’équilibre thermique : 24 heures avant la mesure de la perméabilité à 28 jours : / Le CE sort les corps d’épreuves de l’étuve, les place dans un récipient étanche et dans la salle d’essai E24, régulée à 20°C. / Le CE complète le dossier d’essai / Étape 8 : Mesure de la masse et de la perméabilité à 28 jours : le 28ème jour suivant le lancement de l’essai : / Le CE imprime les feuilles correspondant aux onglets « Mesures_28j » du dossier d’essai, elles constitueront les feuilles de paillasse. / Le CE pèse les échantillons. Les masses sont notées sur les feuilles de paillasse. / Le CE mesure la perméabilité au gaz pour les corps d’épreuves : / Le corps d’épreuve est placé dans le perméabilimètre. / La chambre à air assurant l’étanchéité du dispositif est gonflée à une pression comprise entre 8 et 10 bar. / Une pression de 1,00±0,05 bar est appliquée à l’entrée de la cellule. Cette pression est enregistrée sur la feuille de paillasse. / Une phase 30 minutes permet la stabilisation de la pression. / Le volume suivi est choisi de façon à ce que le temps de passage soit supérieur à 20 s. 2 à 3 mesures du temps de parcours sont effectuées et la moyenne est calculée. Les mesures et la moyenne sont enregistrées sur la feuille de paillasse. / les mesures sont répétées toutes les 15 minutes jusqu’à ce que l’écart entre les temps de parcours moyens soit inférieur à 3 %. En l’absence de stabilisation, les mesures sont arrêtées à la 5ème série de mesures. / Le corps d‘épreuve est replacé dans le sac étanche. / Le CE place les corps d’épreuve dans l’étuve à 105 °C / Le CE complète le dossier essai. / Étape 9 : Mesure de la masse constante : / Le CE sort les corps d’épreuve de l’étuve et les pèse. Les masses sont reportées sur la feuille d’essai. / Si pour au moins un des corps d’épreuve, la variation de masse à 24 heures d’intervalle est : / Supérieure à 0,05 % : / Le CE replace les corps d’épreuve dans l’étuve à 105 °C / L’étape 9 est répétée. / Sinon : / Le CE place les corps d’épreuve dans la salle d’essais à l’intérieur d’un récipient étanche. / Le CE règle la température de salle d’essai E24 à 20°C. / Le CE complète le dossier essai. / Étape 10 : Mesure de la masse et de la perméabilité à l’état sec : / Le CE imprime les feuilles correspondant aux onglets « Mesures_sec » du dossier d’essai, elles constitueront les feuilles de paillasse. / Le CE pèse les échantillons. Les masses sont notées sur les feuilles de paillasse. / Le CE mesure la perméabilité au gaz pour les corps d’épreuves : / Le corps d’épreuve est placé dans le perméabilimètre. / La chambre à air assurant l’étanchéité du dispositif est gonflée à une pression comprise entre 8 et 10 bar. / Une pression de 1,00±0,05 bar est appliquée à l’entrée de la cellule. Cette pression est enregistrée sur la feuille de paillasse. / Une phase 30 minutes permet la stabilisation de la pression. / Le volume suivi est choisi de façon à ce que le temps de passage soit supérieur à 20 s. 2 à 3 mesures du temps de parcours sont effectuées et la moyenne est calculée. Les mesures et la moyenne sont enregistrées sur la feuille de paillasse. / les mesures sont répétées toutes les 15 minutes jusqu’à ce que l’écart entre les temps de parcours moyens soit inférieur à 3 %. En l’absence de stabilisation, les mesures sont arrêtées à la 5ème série de mesures. / Le CE complète le dossier essai. À ce stade, le PV d’essais a été généré automatiquement. / étape 11 : Le procès-verbal est transmis au RE : / Afin de valider le PV, le CE transmet les documents suivants au RE / Le projet de procès-verbal. / Une impression de l’onglet intitulé « feuille de vérification » / Les feuilles de paillasse pour les échéances à 7 jours, 28jours, et à sec. / Le RE vérifie le contenu et la concordance des informations entre les différents documents, et signe le procès-verbal. / Le PV est envoyé au client. Un exemplaire est archivé dans le classeur « PV KGAZ » situé dans la salle E24. Un autre exemplaire est conservé à l'intérieur du dossier essai dans le même bureau.
Qualification des agents – Maintien des compétences	Qualification des agents / Au préalable, l’agent doit être au minimum qualifié « chargé d’essai » pour l’essai en compression sur béton durci. Alors, seules les étapes n°6, 8 et 10 ci-dessus sont soumises à qualification. / Chaque nouvel agent de l'unité est pris en charge par le Responsable d'Essai, qui l'accompagne dans l'apprentissage de ces étapes. Ce nouvel agent réalisera au moins une fois, une de ces 3 étapes en présence du RE, avec signature des feuilles d'essais par les deux agents. / Une fois que le RE juge le nouvel agent apte à réaliser les essais, il propose sa qualification au Directeur de ACF. L’appréciation de l’aptitude de l’agent à réaliser l’essai, porte sur une maîtrise suffisante du mode opératoire et de la procédure documentaire liée (enregistrement, saisie, édition). / Maintien des compétences / Les compétences de RE et de CE sont considérées maintenues par la réalisation d’une des étapes n°6, 8 ou 10, au moins une fois par an.
Conservation des échantillons d'essai	Les corps d’épreuves sont conservés au minimum 90 jours après la mesure de perméabilité à l’état sec, sauf demande spécifique du client.
Incertitude d'essai	L’incertitude d’essai est de 30 % (guide approche performantielle LCPC 2010)
Locaux, Matériels et Logiciels	Salle d’essai (E24) / 24 heures avant le début de l’essai la climatisation de la salle E24 est mise en route avec une consigne de 21 °C. / Matériels / Liste des matériels pouvant influencer le résultat de l’essai : / Référence Désignation Périodicité vérification / TGGV 080 Chronomètre 1 an / COA 056 Thermomètre numérique 1 an / COA 053 Vacuomètre 1 an / COA 045 Pied à coulisse 1 an / COA 055 Pied à coulisse 1 an / COA 011 Etuve 2 ans / COA 012 Etuve 2 ans / COA 038 Piscines de conservation 2 ans / SPOA 115 Manomètre du CEMBUREAU 1 an / SPOA 115 Etanchéité chambre à air du CEMBUREAU 3 mois ou avant utilisation / Logiciel / Le procès-verbal d'essai est édité à partir de la feuille de calcul « essai KGAZ », onglet « PV ». La validation initiale de la feuille de calcul a été réalisés le 8/6/2018
Archivage	Archivage « informatique » / Les feuilles de calcul et les procès-verbaux scannés sont archivés sous BOX, pour une durée minimale de 10 ans.
Suivi des normes relatives aux essais accrédités	Le suivi des normes d'essais sur béton frais et béton durci est assuré au niveau national par le correspondant sectoriel « essais béton » du Cerema. Celui-ci informe les chefs d'UT COFRAC « béton » en cas de révision de ces normes.
Gestion de la flexibilité FLEX 01	En cas de révision de norme d'essai, la « fiche d'évolution d'un référentiel » référencée R2.DLCF.DM.005 est renseignée par le RE.

Documents d'enregistrement
Identification	Modèle / version	Stockage	Accessibilité	Conservation	Élimination
Annexe Spécifique Cofrac au Plan Qualité du DLCF	R2.DLCF.P.001 en cours de validité	GEDOQ	Agents IOAD programme 3	5 ans	RQD
Feuille de calcul « essai KGAZ »	En cours de validité	- BOX	Agents IOAD programme 3	10 ans	Chef d'UT